## Slide 1: Neue Controller Plattform IC2
Leo Marugg
03.04.201
Übersicht VAT Controller Plattformen
IC Plattform
Ziele für IC2 Plattform
Projekt-Ablauf
Technologie
R65.5 Controller
Logistik
Zeitplan
Ausblick

## Slide 2: VAT Controller Plattformen
PM - abgesetzter Controller für Schaltschrankmontage - Local und Remote Betrieb  Bedienfront mit Tasten und Display - Versorgung mit Netzspannung - Logic- und RS232 Interface
IC - Integrierte Lösung - ausschliesslich Remote Betrieb - Versorgung mit 24VDC - breiteres Angebot an Interfaces
IC2 - Grundkonzept wie IC - mehr Rechenleistung - neue Antriebstechnik - kostengünstiger
IC2

## Slide 3: IC Plattform
Aktuelle Situation mit IC Plattform
Design ist 14 Jahre alt
Einzelne Bauteile werden in absehbarer Zeit abgekündigt werden  schwierige Bauteilbeschaffung
Begrenzte Rechenleistung durch 16bit CPU  Weiterentwicklung der FW kaum mehr möglich
Feldbus Interfaces  teure Lösung mit OEM-Modul
Antriebstechnik  Durch Standard-Schrittmotor-Technologie begrenzte Dynamik
Herstellkosten  z.T. teure Komponenten  wegen Variantenvielfalt hohe Herstell-, und Logistikkosten

## Slide 4: IC2 Plattform
Ziele
Verwendung von aktuellster Elektronik-Technologie  sichere langfristige Bauteilversorgung
32Bit CPU  ermöglicht Weiterentwicklung von Regelsoftware  erlaubt bessere Strukturierung der Firmware
Feldorientierte Antriebstechnik  erlaubt schnellere und effizientere Antrieb
Chip basierte Feldbus-Integration  Feldbus zu gleichen Kosten wie RS232
USB Service Schnittstelle  Aktuelle PCs habe keine RS232 Schnittstelle mehr
Neuer modularer Aufbau  reduziert Variantenvielfalt beim Controllerhersteller
VAT-weites Controller Konzept  Konzept ist auch geeignet für nicht Regelventile

## Slide 5: Projektablauf
Vorprojekte für IC2 Plattform 2011/12
Evaluation neue CPU
Evaluation neue Feldbus Lösung
Evaluation und Entwicklung Antriebstechnik
Konzept und Entwicklung Service Interface Lösung
Entwicklung firmenweites Steuerungskonzept
Evaluation Controller-Lieferant
Entwicklung Single Board FPC AMAT
Entwicklungsprojekt R65.5 Controller 2013/14
Hardwareentwicklung mit externen Partnern ● VAT PG5-E ● CCS Engineering (Elektronik, Print Layout) ● Sedax (Konstruktion, Industrial Design) ● Adaxys Mendrisio (Beratung, Test Engineering) ● VAT PG5-M (Anbindung an Antrieb, Konstruktion)
Firmware-Entwicklung, unterstütz durch ext. Partner ● PG5-E ● Solve (CPA) ● Nanotec (Antriebstechnik) ● NetTechnix (Feldbus)

## Slide 6: Antriebstechnik
Nanotec Motion Controller Technologie
Standard 32bit Micro Controller
Nanotec Firmware
Feldorientierte Motorsteuerung ● Schrittmotor wird zum Servomotor ● Hohes Spitzendrehmoment (x2-3) ● Hohe Dynamik(x2-3) ● geringe Stromaufnahme (-80%) ● Last-Rückmeldung (Service Request) ● sehr ruhiger Lauf
2-Achs Synchronbetrieb
Vorteile für VAT - Sehr einfach zu Integrieren - Kostengünstig

## Slide 7: Feldbus Integration
netX52
Hilscher (D)
netX Family
netX52
Unterstützte Bus-Systeme - EtherCAT - DeviceNet - CC-Link - Profibus - …
Vorteile für VAT - kostengünstig - einfach zu integrieren

## Slide 8: R65.5 Controller
Grundkonzept

## Slide 9: Konstruktion

## Slide 10: Konstruktion

## Slide 11: Konstruktion

## Slide 12: Logistik
Blindabdeckung
SPS
PFO + SPS
Cluster
Cluster + PFO + SPS
RS232/485
EtherCAT
DeviceNet
Logic
Optionen Modul für SPS, PFO, Cluster
Basis Controller für 2 Achsen, 2 Sensoren
Alle Module liegen
am Kanban-Lager
Optionen werden in ZMO montiert

## Slide 13: Zeitplan
Basic Controller + RS232
Optionen
SPS, PFO, Cluster
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2013
2014
EtherCAT Interface (VAT-, PCV-Profil)
DeviceNet Interface
Launch of
product
Q1
Launch of
product
Launch of
product
2015
Q2
Q3
Launch of
product
Logic Interface
Launch of
product

## Slide 14: Ausblick
Weitere Verbreitung IC2 Plattform
Weitere Anwendungen für R65.5 Controller
R67
R62 DN80/100
ev. R65.0 (EtherCAT mit PCV-Profil)
ev. R64.2
ev. Controller für Low End Butterfly
Neuer Controller für R61.2 Nachfolgeprodukt
R61 neu
R62 kleine DN
Controller für Transfer Ventile
iL-Motion